| 年 月 日 |
| --- |
| （あて先） 和歌山市保健所長 |
| 住所 |  |
| 氏名 |  |
|  | (法人にあっては名称及び代表者氏名) |
| 簡易専用水道定期書類検査申込書 |
| 水道法第34条の２第２項の規定に基づく検査を受けるため、簡易専用水道の管理に係わる状況を示す書類を提出します。 |
| 建築物 |
| 所 在 地 ：和 歌 山 市 名 称： |
| 建築物の設置者 |
| 住 所 ： 氏 名（名称）： | TEL |
| 建築物の管理 |
| 担当部局の名称・担当者 | TEL |
| 成績書の発送先 |
| 住 所 ： 氏 名： | TEL |
| 設置建築物 | 用途 | 構造 | 階数 | 延床面積 |
|  | 共同住宅 ・ 事務所 ・ 店舗 学校 ・ 病院 ・ 工場 その他（ ） |  | 地上 階 地下 階 | ㎡ |
| 受水槽 | 施設位置 | 材質 | 形状 | 寸法 | 設置数 | 容量 |
|  | 建築物の（ 内 ・ 外 ） 地上式 ・ 地下式 ・ 半地下式 床上式 ・ 床下式 | ＦＲＰ ・ ＲＣ ＳＵＳ ・ 鋼 その他 | 直方体 球体 円筒形 その他 | 縦×横×高 |  | 総容量 ㎥ 有効容量 ㎥ |
| 高置水槽 | 施設位置 | 材質 | 形状 | 寸法 | 設置数 | 容量 |
|  | 屋上 ・ 塔屋内 ・ 屋内 | ＦＲＰ ・ ＲＣ ＳＵＳ ・ 鋼 その他 | 直方体 球体 円筒形 その他 | 縦×横×高 |  | 総容量 ㎥ 有効容量 ㎥ |
| 使用開始年月日 年 月 日 | 消毒設備 有 ・ 無 | 防錆剤の使用 有 ・ 無 |

添付書類　　　    簡易専用水道維持管理状況調査票　　水質検査結果（年2回分）の写し

| 簡易専用水道維持管理状況調査票 |
| --- |
|  | 記入者 |  |
| 建築物の名称 |  |
| 建築物環境衛生 管理技術者（氏名） | （免状番号 第 号） |
| 受水槽・高置水槽の 清掃実施年月日 | 年 月 日 |
| 受水槽施設の外観検査 |
| 検査項目 | 判定基準 | 判定 |
| １ 周囲の状態 | ①点検、清掃、修理等に支障の無い空間が確保さていること ②清潔であり、ゴミ、汚物等が置かれていないこと ③水槽周辺に溜まり水、湧水等が無いこと | 良好 ・ 不良 |
| ２ 本体の状態 | ①点検、清掃、修理等に支障の無い形状であること ②亀裂、漏水箇所が無いこと ③水位電極部および揚水管等の接合部が固定され、防水密閉されていること | 良好 ・ 不良 |
| ３ 上部の状態 | ①水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこりその他衛生上有害な物が堆積していないこと ②水槽のふたの上部には他の設備機器等が置かれていないこと ③水槽の上部には水を汚染するおそれのある設備、機器が置かれていないこと | 良好 ・ 不良 |
| ４ 内部の状態 | ①汚泥、赤錆等の沈積物、槽内壁又は内部構造物の汚れ、塗装の剥離等が異常に存在しないこと ②掃除が定期的に行われていることが明らかであること ③外壁の塗装の劣化等により光が透過する状態となっていないこと ④当該施設以外の配管設備が設置されていないこと ⑤流入口と流出口が近接していないこと ⑥水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと | 良好 ・ 不良 |
| ５ マンホールの状態 | ①ふたが防水密閉型で、ほこりその他衛生上有害な物が入らない構造であり、点検等を行う物以外が容易に開閉できない構造であること ②マンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること | 良好 ・ 不良 |
| ６ オーバーフロー管の 状態 | ①管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること ②管端部の防虫網が確認でき、正常であること。また、網目の大きさは虫等の侵入 を防ぐのに十分なものであること ③管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流の防 止に十分な距離であること | 良好 ・ 不良 |
| ７ 通気管の状態 | ①管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること ②管端部の防虫網が確認でき、正常であること。また、網目の大きさは虫等の侵入 を防ぐのに十分なものであること ③通気管として十分な有効断面を有するものであること | 良好 ・ 不良 |
| ８ 水抜管の状態 | 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流の防止に十分な距離であること | 良好 ・ 不良 |

高置水槽施設の外観検査

| 検査項目 | 判定基準 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| ９ 周囲の状態 | １ （①～③）と同じ | 良好 ・ 不良 |
| １０ 本体の状態 | ２ （①～③）と同じ | 良好 ・ 不良 |
| １１ 上部の状態 | ３ （①～③）と同じ | 良好 ・ 不良 |
| １２ 内部の状態 | ４ （①～⑥）と同じ | 良好 ・ 不良 |
| １３ マンホールの状態 | ５ （①、②）と同じ | 良好 ・ 不良 |
| １４ オーバーフロー管の状態 | ６ （①～③）と同じ | 良好 ・ 不良 |
| １５ 通気管の状態 | ７ （①～③）と同じ | 良好 ・ 不良 |
| １６ 水槽の水抜管の状態 | ８ と同じ | 良好 ・ 不良 |
| その他 |
| 検査項目 | 判定基準 | 判定 |
| １７ 給水管等の状態 | 当該施設以外の配管設備と直接連結されていないこと 水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないこと | 良好 ・ 不良 |
| 給水栓における水質の検査 |
| 検査項目 | 判定基準 | 判定 |
| １８ 臭気 | 異常な臭気が認められないこと | 良好 ・ 不良 |
| １９ 味 | 異常な味が認められないこと | 良好 ・ 不良 |
| ２０ 色 | 異常な色が認められないこと | 良好 ・ 不良 |
| ２１ 色度 | ５度以下であること | 良好 ・ 不良 |
| ２２ 濁度 | ２度以下であること | 良好 ・ 不良 |
| ２３ 残留塩素 | 検出されること | 良好 ・ 不良 |
| 書類の整理等に関する検査 |
| 検査項目 | 判定基準 | 判定 |
| ２４ 書類の整理及び 保存の状況 | 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図及び水槽の掃除の記録その他の帳簿書類の適切な整理及び保存がなされていること | 良好 ・ 不良 |

備考

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１０条に規定する帳簿書類に基づき、それに記載されている給水の管理の状況について記入すること。

記載にあたっては、当該建築物の建築物環境衛生管理技術者の意見を聞くこと。